# Руководство по выбору командоконтроллера типа QT7B

| Применение |
| --- |
| Командоконтроллер ( джойстик) предназначен для контроля старта, регулировки, коммутации и торможения оборудования подъемно-транспортной техники и прочего электрооборудования с целью контроля переменного тока в цепях с напряжением до 380В (440В), частотой до 50Гц и 60 Гц. |
| Основные технические параметры |
| Температура окружающего воздуха | +50 – 55 |
| Операторская сила рычага | Более 50N |
| Электропитание контактов | АС переменный ток, частота 50/60 Гц |
| Номинальный рабочий ток контактов | 10А |
| Номинальное напряжение контактов | 380V (440V) |
| Максимальное напряжение операции | 8 |
| Количество управляемого механизма | 2 |
| Операторские данные о положении | 6 |
| Тип рукояти | Ступенчатое перемещение с пружинным возвратом в нулевом положении |
| Максимальное количество контакта каждого механизма | 24 |
| Максимальное количество потенциометра джойстика | 4 |
| Тип ручки |

# Каталожный номер QT7B

| QT7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухполюсной (AB+CD) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Однополюсной (АВ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип рукоятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одиночная ручка (стандартная) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одиночная ручка с механической блокировкой в нулевом положении | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручка с возможностью активации контакта (НО) путем нажима на рукоятку 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одиночная ручка с кнопкой |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двойная ручка |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двойная ручка для грейфера |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вертикальное |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонтальное |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество блок-контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 блока |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 блока |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 блока |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение ручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С возвратом в нулевое положение |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциометр/кодер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С кодером (QGR8G-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |
|  | С потенциометром (WDD3514) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |
|  | С потенциометром+аналоговым выводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| Количество блок-контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Перемещение ручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С возвратом в нулевое положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
| Потенциометр/кодер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С кодером (QGR8G-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |
|  | С потенциометром (WDD3514) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |
|  | С потенциометром+аналоговым выводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |

# Габаритные и установочные размеры Горизонтальное исполнение

# Габаритные и установочные размеры  Горизонтальное исполнение

# Габаритные и установочные размеры Вертикальное исполнение

# Габаритные и установочные размеры Вертикальное исполнение